## Slide 1
Detecção Automatizada de Infrações de
Estacionamento Utilizando Visão Computacional
e Inteligência Artificial
UNIP – Universidade Paulista – campus Tatuapé – SP
Graduação em Ciência da Computação
Bruno da Silva Pimentel – N844132
Guilherme Vieira Abbenante Gomes – N8959E0
Hitalo Chaves dos Santos – N841419
João Victor Crisci – F3445H0
Orientador: Prof. Msc. Álvaro A. C. Prado

## Slide 2
01
02
03
04
Cobertura Ineficiente
Entre os mais de 5,5 mil municípios brasileiros, apenas cerca de 1,4 mil contam com órgãos municipais de trânsito.
Cultura da Impunidade
Sensação de que "ninguém está vendo" aumenta a reincidência. Apenas uma em cada dez mil infrações resulta efetivamente em autuação
Riscos à Segurança
A fiscalização manual expõe agentes a confrontos físicos, evidenciado pelo pico de agressões em abril de 2017 que superou expressivamente o ano anterior.
Limitações Operacionais
Alto custo para manter equipes 24h e suscetibilidade a falhas humanas na identificação. (DENATRAN, 2015) Aproximadamente um fiscal para cada 4,3 mil carros
Tópico 1
Problema

## Slide 3
Hipótese Central
A integração de Visão Computacional (YOLOv11) e Inteligência Artificial permitirá a criação de um sistema de fiscalização autônomo capaz de mitigar as falhas estruturais do modelo tradicional de monitoramento.
A automação do processo viabilizaria o monitoramento contínuo (24h) e simultâneo, superando as limitações geográficas e de efetivo humano.
Hipótese 01
A detecção passiva e assertiva resultaria no aumento da efetividade da fiscalização, desestimulando a reincidência de infrações pela certeza da autuação.
Hipótese 02
O distanciamento promovido pelo monitoramento remoto garantiria a integridade física dos agentes, eliminando situações de confronto direto.
Hipótese 03
Hipótese 04
O sistema reduziria a dependência de intervenção humana para triagem, permitindo que a gestão pública foque apenas na validação final, otimizando custos e tempo.
Tópico 2
Hipótese

## Slide 4
Visão Computacional
e Inteligência Artificial
Optou-se pelo desenvolvimento de uma solução inovadora que une tecnologias como YOLOv11 (You Only Look Once) para identificar veículos instantaneamente e técnicas de ALPR para leitura de placas.
A alternativa substitui o monitoramento manual por um sistema automatizado capaz de detectar violações de maneira precisa e constante, eliminando a dependência exclusiva da presença física de agentes.
Automação via IA
Superação do Modelo Manual
Mitiga riscos aos agentes, elimina erros humanos e permite monitoramento contínuo 24h.
Núcleo Tecnológico
Uso de redes neurais para detectar infrações automaticamente, integrando a classificação ao CTB.
Dessa forma, a aplicação viabiliza uma gestão de trânsito mais inteligente, reduzindo a impunidade e a recorrência de estacionamentos irregulares em áreas críticas como faixas de pedestres e calçadas.
Tópico 3
Alternativa de solução

## Slide 5
01
02
Detecção Passiva: Identificação automática dos elementos visuais nas imagens de entrada.
Validação e Classificação: Processamento do frame para confirmar a infração e atribuir gravidade conforme regras.
Extração de Dados: Uso de módulo baseado em ALPR para placa/cor e API externa para horário/data via metadados.
Requisitos Funcionais
Confiabilidade: Acurácia média de 85% na detecção.
Eficiência de Desempenho: Processamento via API Rest Full
Compatibilidade: Integração coesa entre componentes e fluxo contínuo de dados.
Requisitos Não-funcinais
Arquitetura & Integração
Os requisitos da solução buscam equilibrar a complexidade da Visão Computacional com a eficiência operacional. O sistema oferece uma interface intuitiva para o envio de evidências, e deteção automática.
A solução foi projetada integrando um Front-end responsivo (React-JS) com um motor de processamento robusto em Back-end (Python).
O foco central é garantir a comunicação fluida via APIs JSON, permitindo a execução do algoritmo de visão computacional e a validação da infração a partir de qualquer dispositivo conectado.
Tópico 4
Requisitos da solução

## Slide 6
Elaboração do Banco de Dados e interconexão da IA com o módulo de infrações
Desenvolvimento e Integração (Agosto - Setembro)
2
Utilização da plataforma Roboflow com divisão de tarefas em "Jobs" e "Batches". Cada integrante ficou responsável pela rotulação de lotes específicos de imagens para garantir a diversidade e qualidade do treinamento da IA sem sobrecarregar a equipe
Curadoria de Dataset
4
Integração do processamento com a interface gráfica, conexão com o banco e fase de debug
Interface e Testes (Setembro - Outubro)
3
Definição da estrutura de código e treinamento intensivo do modelo de Visão Computacional
Planejamento e IA (Julho - Agosto)
1
Atuação multidisciplinar cobrindo Backend (Python/IA), Frontend (ReactJS) e Banco de Dados (MySQL) para garantir a integração completa da arquitetura proposta
Desenvolvimento Técnico
5
Organização da Equipe e Divisão de Papéis
A execução seguiu uma abordagem colaborativa, com ênfase na curadoria de dados
Tópico 5
Projeto de solução

## Slide 7
Treinamento do Modelo
Utilização da arquitetura YOLOv11s-seg treinada por 60 épocas
Testes de Lógica
Validação de algoritmos específicos para Infrações por Interseção e Infrações Relacionais
O modelo atingiu aproximadamente ~0.90 mAP50 de precisão, validando infrações corretamente através de "Máscaras de Contato" (que evitam falsos positivos) e entregando feedback visual imediato que distingue veículos regulares (verde) de infratores (vermelho).
Resultados Obtidos pelo Protótipo
Verificação de usabilidade nos fluxos de login, consulta e visualização de laudos
Testes de Interface (GUI)
Tópico 6
Testes

## Slide 8
85%
Alta Precisão de Detecção
O protótipo alcançou ~0.90 mAP50 na detecção de veículos e ~85% de sucesso na validação de infrações
85%
Discernimento Automatizado
O sistema demonstrou capacidade de distinguir corretamente a maioria dos veículos Regulares (Verde) de Infratores (Vermelho) em cenários complexos
Cobertura de Infrações
O algoritmo aplicou com sucesso regras espaciais para identificar as infrações mais críticas e comuns
O uso de "Máscaras de Contato" evitou erros de perspectiva, garantindo que apenas infrações reais fossem notificadas
Chart: 
| a primeira temporada | segundo quarto
vendas | 0.85 | 0.15
Tópico 7
Resultados

## Slide 9
Resultados Alcançados
Validação da eficácia com alta confiabilidade: precisão de ≈ 0.90 mAP50 na detecção de veículos e ≈ 90% no reconhecimento de placas, automatizando integralmente o fluxo das principais infrações do Art. 181 do CTB.
Desafios e Limitações
Limitação de escopo a 4 dos 20 incisos do Art. 181 e latência de processamento de até 20 segundos, inviabilizando tempo real. Sensibilidade a condições adversas resultou em taxa de erro de ~30% em cenários complexos.
Trabalhos Futuros
Prioridade para expansão do dataset visando reduzir a taxa de erro, além de otimizações para viabilizar a análise em tempo real e a futura integração com bancos de dados oficiais para autuação completa.
Conclusão
O trabalho enfrentou o desafio da ineficiência na fiscalização manual, propondo como solução um sistema automatizado baseado em Visão Computacional e Inteligência Artificial.
A metodologia integrou a criação de um dataset robusto com o treinamento de modelos para detecção de veículos e placas em uma plataforma web, resultando em uma ferramenta escalável e de alta precisão para auxiliar na gestão de mobilidade urbana.
Tópico 8
Considerações Finais

## Slide 10
Obrigado pela atenção!
Apresentado e Elaborado por:
Bruno da Silva Pimentel
Guilherme Vieira Abbenante Gomes
Hitalo Chaves dos Santos João Victor Crisci